## Slide 1: SLAM을 위한 Mapping 효율 최적화
2025.12.05.
120250323 남규범
120250654 함형원
https://github.com/HyeongwonHam/RL

## Slide 2: 목차
프로젝트 주제 및 목표
환경 설명
설계 설명
알고리즘 설명
실험 환경
실험 결과
토의 및 결론

## Slide 3: 프로젝트 주제 및 목표
3 / 14
주제
SLAM을 위한 Mapping 효율 최적화
목표
- 로봇이 새로운 환경에서 SLAM을 수행할 때, 효율적으로 지도를 작성할 수 있는 경로 탐색 정책을 강화학습으로 학습한다.
- 기존 PPO 알고리즘의 한계인 부분 관측성 문제를 해결하기 위해 History-PPO, Recurrent-PPO, Customized-PPO를 구현하고 성능을 분석한다.

## Slide 4: 문제 정의 및 환경 구성
4 / 14
State Space
에이전트의 상태는 38차원의 연속적인 값으로 정의됨.
- LiDAR(36): 에이전트 중심 360도 방향의 거리 정보(최대 거리 4). 정규화되어 0~1로 입력됨.
- 이전 행동(2): 이전 time step의 선속도와 각속도. 급격한 변화를 방지하고 관성을 반영함.
Action Space
에이전트의 행동은 2차원의 연속적인 값으로 정의됨.
- 선속도: -1~1(최대 속도 0.8 * 그리드 크기)
- 각속도: -1~1

## Slide 5: 문제 정의 및 환경 구성
5 / 14
Reward
탐사 효율과 안정성을 달성하기 위해 다음과 같은 보상을 설계함.
- : 새롭게 탐사한 그리드에 비례하여 보상을 부여함. (새로운 그리드 * 0.3)
- : 미탐사 그리드(frontier)와 거리가 줄어들수록 보상을 부여하여 탐사를 유도함. ((현재 step에서 가장 가까운 frontier 사이의 거리 – 이전 step에서 가장 가까운 frontier 사이의 거리) * 5)
- : 이동 거리가 미미할 경우 페널티를 부여함. (-0.5)
- : 과도한 회전 시 페널티를 부여함. (-0.05)
- : 빠른 탐사를 위한 time step 당 페널티를 부여함. (-0.01)
- : 벽 충돌 시 페널티를 부여함. (-1)

## Slide 6: 문제 정의 및 환경 구성
6 / 14
Map Generation
에이전트가 고정된 지도를 외워서 학습하는 과적합을 방지하도록, 매 에피소드마다 새로운 미로를 생성하는 절차적 생성을 적용함.
Recursive Backtracker
처음에 모든 그리드 사이에는 벽이 존재함.
Randomized DFS를 사용하여, 방문하지 않은 인접 그리드를 무작위로 선택하여 벽을 제거하고 이동함.
더 이상 방문할 인접 그리드가 없으면 스택을 이용하여 이전 위치로 돌아가 탐색을 계속함.
이 과정을 통해 모든 그리드가 연결되고, 완전 미로가 생성됨
Openness Factor
DFS로 생성된 미로는 막다른 길이 많고 경로가 좁아, 실제 자율 주행 환경과는 차이가 있음.
이를 보완하기 위해 개방 계수 를 도입하여 미로의 복잡도를 조절함.
미로 생성 후, 남아있는 내부 벽들을 순회하며 확률 로 벽을 추가로 제거함.

## Slide 7: 알고리즘 및 신경망 구조
7 / 14
PPO - Baseline
Markov property 기반의 모델임.
메모리가 없어 이전에 방문했던 위치를 인식하지 못하고 같은 구간을 반복하는 현상(looping)이 있음.
신경망 구조(MLP)
- Actor Network
- 입력층: 38차원(LiDAR 36 + 이전 행동 2)
- 은닉층: 2개의 fully connected layer(256 유닛)
- 활성화 함수: Tanh
- 출력층: 2차원(선속도, 각속도)
- Critic Network
- 입력층: 38차원(LiDAR 36 + 이전 행동 2)
- 은닉층: 2개의 fully connected layer(256 유닛)
- 활성화 함수: Tanh
- 출력층: 1차원(value)

## Slide 8: 알고리즘 및 신경망 구조
8 / 14
H-PPO(History-based PPO)
단일 프레임의 한계를 보완하기 위해 frame stacking을 사용함.
과거 3개의 프레임을 통해 에이전트의 순간적인 속도와 가속도를 파악할 수 있음.
신경망 구조(Expanded MLP)
- Actor Network
- 입력층: 114차원(38 * 3)
- 은닉층: 2개의 fully connected layer(256 유닛)
- 활성화 함수: Tanh 함수
- 출력층: 2차원
- Critic Network
- 입력층: 114차원
- 은닉층: 2개의 fully connected layer(256 유닛)
- 활성화 함수: Tanh
- 출력층: 1차원

## Slide 9: 알고리즘 및 신경망 구조
9 / 14
R-PPO(Recurrent PPO)
RNN인 GRU(Gated Recurrent Unit)를 도입하여, hidden state를 통해 장기 기억을 유지하고 에이전트가 context를 기억함.
학습 시 16 스텝 단위로 BPTT(Backpropagation Through Time)을 수행함.
신경망 구조(RNN)
- Shared Feature Extractor
- 입력층: 38차원
- recurrent layer: GRU cell(38 → 256)
- Actor Head
- 입력: GRU의 hidden state(256차원)
- 은닉층: 1개의 fully connected layer(256 유닛) + Tanh
- 출력층: 2차원
- Critic Head
- 입력: GRU의 hidden state(256차원)
- 은닉층: 1개의 fully connected layer(256 유닛) + Tanh
- 출력층: 1차원

## Slide 10: 알고리즘 및 신경망 구조
10 / 14
C-PPO(Customized PPO)
PPO의 하이퍼파라미터와 신경망 용량을 SLAM에 맞게 최적화함.
frame stacking을 4개로 늘려 정보를 극대화하고, 활성화 함수를 교체하여 학습 효율을 높였음.
엔트로피 계수를 조정하여 탐험을 강화함.
신경망 구조(Wide MLP + ReLu)
- Actor Network
- 입력층: 152차원(38 * 4)
- 은닉층: 2개의 fully connected layer(512 유닛)
- 활성화 함수: ReLu
- 출력층: 2차원
- Critic Network
- 입력층: 152차원
- 은닉층: 2개의 fully connected layer(512 유닛)
- 활성화 함수: ReLu
- 출력층: 1차원

## Slide 11: 실험 설정
11 / 14
실험 환경
Python Pygame 기반 시뮬레이션
신경망 구조(MLP)
- Actor Network
- 입력층: 38차원(LiDAR 36 + 이전 행동 2)
- 은닉층: 2개의 fully connected layer(256 유닛)
- 비선형 활성화 함수: Tanh 함수
- 출력층: 2차원(선속도, 각속도)
- Critic Network
- actor와 동일한 256 유닛의 2층 MLP 구조

## Slide 12: 차트
3.1 차트
Chart: 
| 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기
내용 | 4.3 | 2.5 | 3.5 | 4.5
내용2 | 2.4 | 4.4 | 1.8 | 2.8
내용3 | 2 | 2 | 3 | 5
차트 예시
삽입 > 차트를 이용하여 다양한 차트형태를 구현할 수 있습니다.
표를 선택한 상태에서 오른클릭을 한 뒤, 데이터 편집을 클릭하여
실제 내용과 수치를 편집해 사용할 수 있습니다.
12 / 14

## Slide 13: 차트
3.2 차트
차트 예시
Chart: 
| 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용
계열 1 | 4.3 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 4.3 | 2.5 | 3
삽입 > 차트를 이용하여 다양한 차트형태를 구현할 수 있습니다.
표를 선택한 상태에서 오른클릭을 한 뒤, 데이터 편집을 클릭하여
실제 내용과 수치를 편집해 사용할 수 있습니다.
13 / 14

## Slide 14: 차트
3.3차트
차트 예시
Chart: 
| 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 내용
내용 | 2 | 1.5 | 4.5 | 3.8 | 3 | 4 | 3
내용1 | 3 | 4.5 | 3.2 | 3.8 | 3 | 2.5 | 1
내용2 | 4 | 1 | 2 | 4.2 | 4.5 | 3 | 2
삽입 > 차트를 이용하여 다양한 차트형태를 구현할 수 있습니다.
표를 선택한 상태에서 오른클릭을 한 뒤, 데이터 편집을 클릭하여
실제 내용과 수치를 편집해 사용할 수 있습니다.
14 / 14

## Slide 15: 차트
3.4차트
차트 예시
Chart: 
| 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용
열1 | 6 | 25 | 36 | 14 | 19
Chart: 
| 내용 | 내용 | 내용 | 내용 | 내용
열1 | 6 | 25 | 36 | 14 | 19
삽입 > 차트를 이용하여 다양한 차트형태를 구현할 수 있습니다.
표를 선택한 상태에서 오른클릭을 한 뒤, 데이터 편집을 클릭하여
실제 내용과 수치를 편집해 사용할 수 있습니다.
15 / 14

## Slide 16: 표
구분 | 항목 | 항목 | 항목
항목 | 내용 | 내용 | 내용
항목 | 내용 | 내용 | 내용
항목 | 내용 | 내용 | 내용
항목 | 내용 | 내용 | 내용
항목 | 내용 | 내용 | 내용
총 계 | 내용 |  | 
5.1 표
표 예시
표를 선택한 상태에서, 표 도구 > 디자인 혹은 레이아웃에서 색상 및 선을 편집할 수 있으며,
항목별 집행 예산표 등을 작성하기에 좋습니다.
16 / 14

## Slide 17: 감사합니다